Hajtások

P1)

Egy fogaskerékhajtás z1=18 fogú kerek 1=300 rad/s állandó szögsebességgel forog, miközben a hajtó motor M1=14 Nm nyomatékot fejt ki.

Mekkora a z2=54 fogú hajtott fogaskerék szögsebessége és terhelő nyomatéka, ha a hajtás hatásfoka 97%?

Megoldás

Alakzáró kapcsolatnál a szögsebességek arányára a geometriai áttétel igaz:

A hatásfok értelmezéséből

P2)

Egy esztergagép vonóorsóját az 1=140 rad/s szögsebességű motor hajtja fogaskerék áttételen keresztül. A fogaskerekek fogszámai rendre z1=20, z2=45, z3=18.

a) Mekkora legyen z4, ha a vonóorsó szükséges szögsebessége 3=32 rad/s?

b) Mekkora a hajtás hatásfoka, ha a vonóorsót terhelő súrlódó nyomaték M3=15Nm, a motor hajtónyomatéka pedig 3,5Nm?

Megoldás

A szükséges áttétel

A hatásfok

P3)

Az n1=1440 ford/perc állandó fordulatszámmal forgó motor szíjhajtással hajtja az 2=60 rad/s szögsebességgel forgó gépet. A szíjtárcsák sugarai rendre r1=50 mm és r2=120 mm.

a) Mekkora a hajtás szlipje?

b) Mekkora a hajtás hatásfoka?

Megoldás

Ad a)

A hajtó tárcsa szögsebessége

A tárcsák kerületi sebességei különböznek (erőzáró kapcsolat!):

Ad b)

Erőzáró kapcsolatnál a tárcsákat terhelő F kerületi erő megegyezik.

P4)

Egy faeszterga főorsóját kétfokozatú szíjáttétellel forgatjuk, melynek tárcsa sugarai rendre r1=25mm, r2=75mm, r3=30mm, r4=75mm. Mindkét fokozat szlipje 4%. Esztergáláshoz a főtengelyen Mt=12 Nm nyomaték és =40 rad/s szögsebesség szükséges.

a) Mekkora a motor szögsebessége?

b) Mekkora nyomatékot fejt ki a motor?

c) Mekkora a motor teljesítménye esztergáláskor?

Megoldás

Ad a)

Ad b)

Erőzáró kapcsolatra a nyomatékok aránya a geometriai áttétellel azonos (ha nincs egyéb veszteség, pl. csapágysúrlódás):

Ad c)

P5)

Egy szíjhajtás hajtó tárcsájának átmérője d1=80mm, hajtott tárcsájának átmérője d2=240mm. A szlip 5%. A hajtó nyomaték M1=10Nm, a terhelő nyomaték M2=28Nm.

a) Mekkora a szíjhajtás áttétele?

b) Mekkora a szíjhajtás hatásfoka?

Megoldás

Ad a)

A szíj sebességét v-vel jelölve

(nem egyezik meg a geometriai áttétellel, mivel ez erőzáró kapcsolat)

Ad b)

(Megjegyzés: a nyomatékok arányára elvileg teljesülnie kellene a geometriai áttételnek, ha nem lenne a csapágyakban veszteség).

P6)

Egy lassító hajtómű z1=18 és z2=36 fogú fogaskerekekből áll.

a) Merre forog a kihajtó tengely? (a irány)

b) Mekkora a kimenő tengely szögsebessége, ha a bemenő tengely szögsebessége be=10 rad/s?

Megoldás

Vegyük észre, hogy négy, azonos áttételű fokozat soros kapcsolásáról van szó.

P7)

Mekkora a G=190 N súlyú testet mozgató fogaskerék-fogasléces emelő hatásfoka, ha a fogaskerék osztókör-sugara r0=50mm, a hajtásához szükséges nyomaték M=10 Nm.

Megoldás

P8)

Az 1=150 rad/s szögsebességgel forgó motor szíjhajtással forgatja az r3=30 mm gördülőkör sugarú fogaskereket, mely fogasléccel kapcsolódik. A fogaslécre a mozgással ellentétes értelmű Fs=100 N súrlódó erő hat.

Adatok: r1=5 0mm, r2=120 mm, 1=200 rad/s.

a) Mekkora a hajtás szlipje, ha az asztal sebessége v=1,8 m/s?

b) Mekkora a fogaskerék-fogasléc áttétel hatásfoka, ha a motor hajtó nyomatéka M1=1,28 Nm?

Megoldás

Ad a)

Ad b)

Az eredő hatásfok a rész-hatásfokok szorzata:

P9)

Egy csörlő m=500 kg tömegű terhet emel v=0,05 m/s állandó sebességgel. Az η=75% hatásfokú, i=30 áttételű csigahajtómű kimenő tengelyére szerelt kötéldob sugara R=0,15m.

a) Mekkora nyomatékkal kell forgatni a csigahajtómű behajtó tengelyét?

b) Mekkora a hajtás teljesítményigénye emeléskor?

c) Mit jelent, hogy a hajtás „önzáró”?

P10)

Egy szalaghajtás vékony acél szalagja R=6mm sugarú dobra tekeredik fel (pl.floppy disc meghajtó mechanikában). A dob forgatásához M=2,5 Ncm hajtónyomaték szükséges F=3 N erő kifejtéséhez.

a) Mekkora a szalaghajtás áttétele?

b) Mekkora a szalaghajtás hatásfoka?

Megoldás

Ad a)

Az áttétel

Ad b)

A hatásfok

A látszólagos energiaveszteség a szalag hajlítására fordítódik.

P11)

Mekkora a G=190N súlyú testet mozgató lapos menetű orsó-anya emelő hatásfoka, ha az orsó menetemelkedése 5 mm, a hajtásához szükséges nyomaték M=0,4 Nm?

Megoldás

P12)

a) Mekkora a hatásfoka a h= 5 mm menetemelkedésű, d0=26 mm középátmérőjű laposmenetű orsó-anya emelőnek emelés, illetve

b) süllyesztés közben, ha az orsó és az anya közötti súrlódási tényező =0,2?

c) Önzáró-e az emelő?

Megoldás

Ad a)

A menetes orsó nem más, mint egy henger köré tekert lejtő, melynek menetemelkedési szöge. A súrlódási félkúpszög

Az egy pontba koncentrált anyára ható erőket megrajzoljuk felfele emelés közben, mikor az A reakcióerő a súrlódási kúp jobb szélső alkotójába esik, mert az A reakcióerő súrlódó komponense akadályozza a jobbra történő mozgást (Free-body diagram). A vektorábrából az anya mozgatásához szükséges kerületi erő („Három erő egyensúlya”)

A hatásfokot egy menetemelkedésnyi elmozdulásra számítjuk: Fr nyomatékkal forgatjuk az anyát 2 radián elfordulási szögig, miközben a G súllyal terhelt anya h emelkedést végez.

.

A súrlódás miatt csekély, mindössze 23,8% a hajtás hatásfoka.

Ad b)

A teher süllyesztésekor a vektorábra módosul. A reakcióerő a súrlódási kúp bal oldali alkotójába esik ( az A reakcióerő súrlódó komponense akadályozza a balra történő mozgást)

Ad c)

Az F mozgató erőt megszüntetve az anya képes egyensúlyban maradni, mert a függőleges A reakcióerő a súrlódási kúpon belül esik, ha >. A kapcsolat önzáró, az egyensúly külső segéderő nélkül is fennmarad!.

P13)

A G=30 N súlyú testet csavarorsós emelővel mozgatjuk. A lapos menetű orsó menetemelkedése h=1 mm, középátmérője d=6 mm, a súrlódási tényező =0,15. A hajtó DC motor indító nyomatéka M0=0,04 Nm, üresjárási szögsebessége 0=500 rad/s, ha a kapocsfeszültség 12V.

a) Mekkora a teher állandósult sebessége emeléskor?

b) Mekkora a teher állandósult sebessége süllyesztéskor?

Megoldás

Ad a)

Az orsó menetemelkedési szöge

A súrlódási félkúpszög

A teher emeléséhez szükséges nyomaték

Az M+ nyomatékot a DC motor  egyenletébe helyettesítve, a szögsebesség

Ad b)

A teher süllyesztéséhez szükséges nyomaték

A szögsebesség hasonló módon számolva

A teher lefele gyorsabban mozog,, ha a motort szabályozás nélkül, azonos kapocsfeszültséggel működtetjük.

P14)

Egy h=1mm menetemelkedésű d=6mm középátmérőjű, lapos menetű csavarorsót =20 rad/s szögsebességgel forgatunk. A motor M=0,02Nm maximális forgatónyomaték kifejtésére képes. Az orsó axiálisan rögzítve van, az anyához egy pozícionáló asztal van erősítve.

a) Mekkora az asztal sebessége?

b) Mekkora, a mozgással ellentétes irányú F erőt képes kifejteni az asztal, ha a súrlódási tényező =0,12?

c) Mekkora a hajtás hatásfoka előre mozgáskor?

Megoldás

Ad a)

Ad b)

Ad c)

P15)

Egy keverőgép az Mk=10Nm és k=50 1/s munkapontban működik optimálisan. A rendelkezésre álló DC motor jellemzői M0=5Nm indítónyomaték és 0=450 1/s üresjárási szögsebesség.

Mekkora „i” áttételű,  hatásfokú fogaskerék-hajtóművet kell a motor és a keverőgép közé beépíteni?

Megoldás

A fogaskerék hajtómű alakzáró, ezért  és . Innen és . Ezeket a DC motor egyenletébe (egyenes tengelymetszetes alakja) helyettesítve:

Az áttétel i1=3,35 és i2=5,64. Mindkettő megfelel.

Az ábrán jól látható, hogy mindkét áttételnek megfelelő (Mk, k) jelleggörbe átmegy az adott munkaponton.

P16)

Egy keverőgép meghajtásának nyomatékigénye és a keverőgép szögsebessége között az összefüggés Mk=2+0,1k [Nm].

Mekkora „i” áttételű, hatásfokú fogaskerék-hajtóművet kell a motor és a keverőgép közé beépíteni, hogy az M0=6 Nm indítónyomatékú és 0=400 rad/s üresjárási szögsebességű motor maximális teljesítménnyel üzemeljen?

Megoldás

A DC motor a maximális teljesítményt az (M0/2, 0/2) munkapontban adja le, tehát Mm=3 Nm és m=200 rad/s.

A fogaskerék hajtómű alakzáró kényszerkapcsolatot létesít, ezért a szögsebességek aránya a hatásfoktól függetlenül. A teljesítményekre érvényes  összefüggésből  adódik. A gép jelleggörbéjének egyenletébe helyettesítve Mk és k értékét

Innen a másodfokú egyenlet valós gyöke .

P17)

Egy keverőgép az Mk=10Nm és k=50 1/s munkapontban működik optimálisan. A rendelkezésre álló DC motor jellemzői M0=5Nm indítónyomaték és 0=450 1/s üresjárási szögsebesség.

Mekkora „i” áttételű,  hatásfokú (s=0,05) szíjhajtást kell a motor és a keverőgép közé beépíteni, hogy a keverőgép optimális paraméterekkel működjön?

Megoldás

A szíjhajtás erőzáró, a szíj által a tárcsákra kifejtett súrlódó erő a hatás-ellenhatás törvénye értelmében megegyezik, ezért  és  . Innen és . Ezeket a DC motor „tengelymetszetes” egyenletébe helyettesítve:

Az áttétel i1=2,8 és i2=5,75. Mindkettő megfelel.

P18)

Egy fokozatmentesen változtatható áttételű dörzshajtómű (variátor) dörzskerekének tengelye az A csukló körül elforgatható. Az elforgatási szögtől függően a dörzskerék az íves tárcsákkal rmin=30mm és rmax=75mm sugártartományon belül érintkezhet.

Határozza meg a hajtómű áttételének tartományát! (Szlip elhanyagolható)

Megoldás

A dörzskerék érintkezési pontjainak sebességét jelölje v, (mindkettő a papír síkjára merőleges és egyenlő, ha a szlip elhanyagolható), ezzel az áttétel

A minimális áttétel

A maximális áttétel

Összességében a fokozatmentes hajtással egy fokozatban i=imax/imin=6,25-szörös áttételi viszony érhető el.

P19)

Egy fokozatmentesen változtatható áttételű dörzshajtómű (variátor) dörzskereke a két tárcsa között függőleges tengelyen eltolható. Az érintkezési pontok sugarai a vázolt helyzetben r=40mm és R=100mm. A hajtás szlipje 4%. A hajtó motor szögsebessége 100 rad/s, a súrlódási tényező 0,3.

a) Mekkora a kimenő tengely szögsebessége?

b) Legalább mekkora erővel kell a tárcsákat összeszorítani, ha a hajtó nyomaték 25 Nm?

P20)

Jellemezze az ábrákon látható munkapontokat stabilitás szempontjából!

P21)

Egy aszinkron motor nyomaték-szögsebesség jelleggörbéjét az

egyenlettel közelíthetjük, ahol a nyomaték Nm, a szögsebesség rad/s mértékegységben helyettesítendő.

Határozzuk meg annak a munkapontnak a jellemzőit, melyben a motor maximális teljesítményt ad le. Mekkora ez a teljesítmény?

P22)

Az előző példában szereplő egyenletű aszinkronmotor egy

egyenlettel adott gépet hajt meg. Határozza meg a gépegyüttes munkapontját (munkapontjait) és döntse el azok stabilitását!

(M1=3,4 Nm; 1=40,69 rad/s; P1 instabil, mert dMm/d=+0,0291 > dMg/d=+0,01

M2=4,843 Nm; 2=184,3 rad/s; P2 stabil, mert dMm/d= -0,4514 < dMg/d=+0,01)

P23)

Egy motor tengelyére z1=12 fogú fogaskerék van rögzítve, mely a közlőtengely z2=40 fogú fogaskerekét hajtja. Ezzel közös tengelyen van a z3=18 fogú fogaskerék, mely a z4=45 fogú fogaskereket hajtja. Mekkora a kihajtó tengely szögsebessége, ha a motor fordulatszáma n=65 ford/s és az eredő mechanikai hatásfok η=0,9?

(49 rad/s)

P24)

Egy CD lejátszó fejmozgató mechanikája a motor tengelyére szerelt egy bekezdésű csigából, a vele érintkező z1=30 fogszámú csigakerékből, a vele közös tengelyen lévő z2=12 fogszámú (r2=3 mm gördülőkör-sugarú) fogaskerékből, valamint egy fogaslécből áll.

Mekkora a fogasléchez rögzített olvasófej sebessége, ha a motor 23 ford/s fordulatszámmal forog?

(0,01445 m/s)

Mekkora a hajtáslánc hatásfoka, ha a motor nyomatéka 0,00012 Nm és az olvasófej mozgatásához F=0,6 N súrlódó erőt kell legyőzni?

(50%)

P25)

Egy CD lejátszó fejmozgató mechanikája a z1=12, z2=36, z3=16 és z4=40 fogszámú fogaskerekekből, valamint a h=3mm menetemelkedésű orsóból áll. A DC motor statikus jelleggörbéje az ábrán látható. A mozgatott olvasófejet F=2 N súrlódó erő terheli. Az eredő mechanikai hatásfok η=0,9. Mekkora az olvasófej állandósult sebessége?

(0,03138 m/s)

P26)

Egy motorizált autóemelő z1 fogszámú csigakerékből, valamint r=52 mm osztókör sugarú, z2=26 fogszámú fogaskerékből és fogaslécből áll. A csigahajtás hatásfoka , a fogaskerék-fogasléc hajtás hatásfoka  . Mekkora motornyomaték szükséges m=1200 kg tömeg emeléséhez?

P27)

Egy emelőgép z=40 fogszámú, egybekezdésű csigahajtásból, valamint a csigakerékkel közös tengelyre szerelt r=150 mm sugarú kötéldobból áll. A csigahajtás hatásfoka 70%. Az emelőgép G=1000 N súlyú terhet emel. A motor egyenáramú, indító nyomatéka 8 Nm, üresjárási szögsebessége 400 rad/s?

a) Mekkora a motor szükséges nyomatéka a teher állandó sebességgel történő mozgatásához?

b) Mekkora a teher állandósult sebessége (a=0)?