MA2/2013/1						NÉV:…………………………………..

KÓD:………………………………….

1) Egy kondenzátor kapacitását úgy mérjük meg, hogy az ábrán látható RC áramkörre ub=10·1(t) [V] feszültséget kapcsolunk. Az ellenállás ismert, értéke R=4,7 kΩ. A kimenőjel időbeli változását az ábrán látjuk. Határozza meg a kondenzátor kapacitását! (3p)

Megoldás

A rendszeregyenlet a csomóponti törvény alkalmazásával

A homogén egyenlet megoldása elegendó as időállandó meghatározásához: , ahonnan az időállandó

Az időállandót a diagramból mérjük le (kétféle módszerrel is): =0,1 sec.

Az időállandó ismeretében

2) Az ábrán látható rendszert a csillapító jobb oldali végén gerjesztjük Adatok: m=2kg, c=1000N/m, k=20Ns/m.

a) Határozza meg a tömeg elmozdulásának állandósult mozgásfüggvényét, ha a gerjesztés xg=t·1(t). (3p)

b) Határozza meg a tömeg elmozdulásának állandósult mozgásfüggvényét, ha a gerjesztés xg=0,05·sin30t [m]. (2p)

Megoldás

A Free-body diagram alapján a rendszeregyenlet

ahol xg=t és .

a) Ramp gerjesztés esetén a partikuláris megoldást alakban keressük. Ezt a differenciálegyenletbe helyettesítve

Az együtthatók összehasonlításával

Innen

Az állandósult megoldás

[m]

b) Szinuszos gerjesztés esetén frekvencia-átviteli függvényt alkalmazzuk.

Az amplitúdó nagyítási függvény

A gerjesztési körfrekvencián értéke

A számláló fázisszöge 90 fok, a nevező fárisszöge

A fázistolás

Az állandósult megoldás:

3) Egy elhanyagolható tömegű csuklósan rögzített pózna végére m=50 kg nagyságú tömeget rögzítettünk. A tömeget 2 db , egyenként c=6·105 N/m merevségű kötéllel, 60 fokos hajlásszögben rögzítjük a talajhoz. Határozza meg a tömeg vízszintes irányú, kicsinek feltételezett rezgéseinek sajátfrekvenciáját! (2p)

Megoldás

A rugókat mozgás idányú (vízszintes helyzetű) rugókkal helyettesítjük

Az eredő rugómerevség

A sajátkörfrekvencia

4) Határozza meg az áramkör kimenő feszültségét, ha u(0)=10V és du/dt(0)=0! Adatok: R=47,62, L=0,01H, C=1F. (4p)

Ábrázolja jellegre helyesen a kimenőjel időbeli változását! (1p)

Megoldás

A csomóponti módszerrel

Átrendezve

Innen  és

Mivel D>1, ezért a karakterisztikus egyenlet gyökei

A megoldás alakú (itt mindkét  valós, ezért a rendszer túlcsillapított ).

A kezdeti feltételek figyelembe vétele:

Ahonnan A1=21,4 és A2=-11,4.

A megoldás tehát

[V]

A megoldás grafikonja az ábrán látható. A görbe vízszintes érintővel indul. Van inflexiós ponta görbe menetében, ahonnan látható, hogy a rendszer másodrendű!