MA2 Zh2							Név:………………………………

1) Egy DC motor üresjárási fordulatszáma n0=5000 ford/perc, indító nyomatéka 4 Nm, ha a kapocsfeszültség 10V. A motor mechanikus időállandója 0,2 s. A motorra 10V feszültséget kapcsolunk, miközben F(t)=100·t·1(t) [N] időben lineárisan növekvő erővel egy fékpofát szorítunk a d=200mm átmérőjű, elhanyagolható tömegű tárcsához.  A tárcsa és a fékpofa közötti súrlódási tényező =0,2.

a) Határozza meg a motor tengelyének (t) szögsebességét az idő függvényében! (4p)

b) Közelítőleg mennyi idő múlva áll meg a motor? (1p)

%

2) Egy rendszer átviteli függvénye

A rendszer bemenete xb(t), kimenete x(t).

a) Rajzolja meg léptékhelyesen a rendszer BODE diagramjait! (3p)

MA2 Zh2						Név:……………………………………

1) Határozza meg az ábrán látható áramkör átviteli függvényét, ha a bemenet ub, a kimenet u. (2p)

2) Egy periodikus jel egyenlete , ha 0<t<T. A jel frekvenciája 10 Hz.

.

Határozza meg a jel Fourier-sorának a0 együtthatóját! (2p)

%

3) Egy gumirugó c=20.000N/m merevségű ideális rugóval és k=50Ns/m sebességarányos csillapítóval modellezhető.

a) Írja fel a gumirugó Y(s) átviteli függvényét, ha a bemenet erő, a kimenet elmozdulás. (1p)

b) Határozza meg a gumirugó szabad végének állandósult elmozdulásfüggvényét, ha rá Fg(t)=100sin20t gerjesztést adunk (2p)