GÉPSZERKEZETTAN _II.

„Beugró” vizsgakérdések

- Mi az illesztés?

Két azonos alapméretű (névleges méretű) kapcsolódó alkatrész tűrésének az elvárt illeszkedés jellege szerinti megfelelő előírása. Az illesztés lehet laza, szilárd vagy átmeneti.

- Mi a megengedhető feszültség fogalma?

A megengedett feszültség azt jelenti, hogy a választott határfeszültségnek hányad részét engedjük meg (a biztonsági tényező függvényében) a keresztmetszetben maximálisan fellépni.

- Milyen terhelési csoportokat ismer?

-Nyugvó terhelés: nem vagy ritkán és jelentéktelen mértékben változik.

-Lüktető terhelés: azonos előjelű, de van maximuma és minimuma.

-Lengő terhelés: változik a terhelés (feszültség) előjele.

- Mit jelent egy anyag kifáradási határfeszültsége?

Egy anyag kifáradási határa az a határfeszültség, amelyet az illető anyagból készült szerkezeti alkatrész a terhelés nagyszámú ismétlésekor is törés nélkül elvisel; az ennél kisebb feszültség hatására törés gyakorlatilag nem következik be. A kifáradási határ a folyáshatárnál kisebb értékű.

- Mire alkalmas a Smith diagram?

A gépszerkesztéshez szükséges biztonsági terület meghatározására alkalmas. A diagram az ismétlődő igénybevételekhez tartozó középfeszültség függvényében a kifáradást okozó határfeszültségeket ábrázolja.

- Melyek a kifáradási határt befolyásoló tényezők?

A kifáradási határt a gyakorlati feltételek (alak, méret, profil, terhelés) eltérései miatt kell korrigálni, az alábbiak szerint:

- Az alaktényező a bemetszés okozta legnagyobb helyi feszültség és az átlagos, ún. névleges feszültség viszonya.

- A gátlástényező olyan, a kifáradási határt csökkentő tényező, amely a sima és a bemetszett próbatesten mért kifáradási határ viszonya.

- Az érzékenységi tényező az alak- és gátlástényező összefüggése.

- A méretek növekedésének hatását a kifáradási határra a mérettényezővel vesszük figyelembe.

- A felületi érdesség hatását a felületi érdesség tényezővel vesszük figyelembe.

- Milyen kötéseket különböztetünk meg attól függően, hogy a kötést mi hozza létre?

Megkülönböztethetünk: - anyaggal záró,

- alakkal záró és

- erővel záró kötéseket.

Anyaggal záró kötésben az összekötendő alkatrészek között anyag létesít kapcsolatot.

Az alakkal záró kötéseknél a terhelés átadását a kapcsolódó elemek geometriai alakja biztosítja.

Ha a kötés létrehozásához erőhatást kell kifejteni és befeszítésre, rugalmas szorításra jön létre a kapcsolat, akkor erővel záró kötésről beszélünk.

- Melyik méret egy menet ún. jellemző mérete?

A menet jellemző mérete a névleges átmérő: d-orsó, D-anya.

- Értelmezze egy menetnél a menetemelkedés fogalmát!

A menetemelkedés a csavarvonal és a hengerpalást valamely alkotójának két szomszédos metszéspontja közötti távolság (vagyis egy teljes körülforduláshoz tartozó „P” elmozdulás).

- Jellemezze a több bekezdésű menetet!

Több menetet csavarunk fel egy hengerfelületre úgy, hogy azok egymás mellett haladnak. A bekezdések számát a menetemelkedés és a menetosztás hányadosa adja, mindig egész szám.

(A több-bekezdésű menetek előnye, hogy egy teljes körülfordulással nagyobb tengelyirányú elmozdulást tudunk elérni.)

- Értelmezze egy menetnél a menetosztást!

Menetosztásról több-bekezdésű menetek esetén beszélhetünk. A menetemelkedés és a menetosztás hányadosa határozza meg a bekezdések számát, tehát a menetemelkedés egész számú többszöröse a menetosztásnak.

Egybekezdésű menet esetén a menetosztás egyenlő a menetemelkedéssel.

- Milyen esetben azonos a menetemelkedés a menetosztással?

Abban az esetben, ha egybekezdésű a menet.

- Értelmezze a menetemelkedési szöget!

, ahol d2- a közepes átmérő

- Mi az önzárás fogalma a meneteknél?

Követelmény szokott lenni, hogy a csavarkötések önmaguktól ne lazuljanak meg és a mozgatócsavarok ne jöjjenek mozgásba a terhelés hatására. Az önzárás határa:

Ahol ψ – a menetemelkedési szög,    ρ- a súrlódási félkúpszög.

- Mit jelentenek a következő fogalmak?

M12 x 1,25 x 40

M- métermenet

12- névleges méret

1,25- menetemelkedés

40- menethossz

Jobb csavarodású menet

Egy bekezdésű menet

Tr 40 x 6 (P3) –LH

Tr- Trapézmenet

40- névleges méret

6- menetemelkedés

P3- menetosztás 6/3=2 a bekezdések száma

LH- balmenetű csavar

- Mi a különbség az ékek és a reteszek nyomaték átviteli módja között?

Az ékeknél a súrlódó erő biztosítja az összekötött alkatrészek közötti nyomatékátvitelt. Az ékkötés axiális és radiális irányban is rögzít. A reteszkötés alakzáró kötés és csak radiális irányban rögzít.

- Mi a jellegzetessége a fészkes retesznek?

A fészkes retesz két végén  lekerekítést alkalmaznak.

- Mi a jellegzetessége az orros éknek?

Az orros ék egyik oldalát úgy alakítják ki, hogy az ék kiszereléséhez ebbe az „orrba” kapaszkodó szerszámot lehet használni. Akkor alkalmazzák, ha a kötés csak az egyik oldalról hozzáférhető.

- Mit nevezünk redukált nyomatéknak?

A redukált nyomaték:

T- a csavarónyomaték [Nm]

Mh- a hajlító nyomaték [Nm]

- Mit nevezünk redukált feszültségnek?

A redukált feszültség:

Mred- redukált nyomaték, K – keresztmetszeti tényező (hajlításra vonatkozó).

Másképp:

σ- hajlító feszültség,

τ- csavaró feszültség.

- Mit nevezünk veszélyes keresztmetszetnek?

A veszélyes keresztmetszet a gépalkatrész „leggyengébb” keresztmetszete, figyelembe véve a keresztmetszet igénybevételi állapotát és a különböző gyengítési hatásokat is (horony, furat). Itt következhet be az alkatrész törése.

- A kötésekben milyen terhelésre kell ellenőrizni a szegeket?

A szegeket általában felületi nyomásra, ritkábban nyírásra kell ellenőrizni.

- Milyen kötések közé soroljuk a reteszkötéseket?

A reteszkötéseket az oldható és alakzáró kötések közé soroljuk.

- Csoportosítsa a forrasztási eljárásokat!

A forrasztási eljárások a forrasztóanyag és az alkalmazott hőfok alapján két csoportra oszthatók:

a.) Lágy forrasztás: a forraszanyag ón, cink, ólom ötvözet (olvadáspontja < 300ºC, a

létrehozott kötés szilárdsága kicsi.

τB = 20 – 86 MPa ón forrasztásnál

τB = 120 MPa ón-kadmium forrasztás esetén

b.) Kemény forrasztás: a forrasztó anyag vörösréz, réz, ezüst, sárgaréz (ömlesztési hőfoka

t>500ºC), az ilyen kötés már nagyobb szilárdságú. τB = 180 – 270 MPa vörösréz

forrasztásnál.

- Csoportosítsa a ragasztott kötéseket!

- homlok kötés

- átlapolt kötés

- hevederes kötés

- Milyen kapcsolat jön létre a két fém között ragasztáskor?

Ragasztáskor adhéziós kapcsolat jön létre a két fém között.

- Mit nevezünk nedvesítő hatásnak?

A kötés szilárdságát leginkább befolyásoló adhézió erőssége a ragasztóanyag nedvesítő hatásával jellemezhető. A felületre cseppentett folyadék nedvesítése annál jobb, minél kisebb a folyadékfelszín érintője és a fémfelület által bezárt δ peremszög értéke.

A folyadékcseppek nedvesítési tulajdonságai

- Milyen hegesztési módokat ismerünk?

1. Ömlesztő hegesztő eljárások:

- Ívhegesztés

- Salakhegesztés

- Plazma hegesztés

- Elektronsugár hegesztés

- Lézersugár hegesztés

- Gázlánghegesztés

- Termithegesztés

2. Ömlesztve sajtoló hegesztési eljárások:

- Ponthegesztés

- Vonalhegesztés

- Dudorhegesztés

- Leolvasztó tompahegesztés

3. Sajtoló hegesztések:

- Zömítő tompa hegesztés

- Dörzshegesztés

- Hideghegesztés

- Ultrahang hegesztés

- Milyen kapcsolat jön létre a két fém között hegesztéskor?

A két fém között hegesztéskor kohéziós kapcsolat jön létre.

- Értelmezze a gátlástényezőt hegesztett kötéseknél!

Gépszerkezettan II. Jegyzet 118. oldal, 2.64. ábra.

A Smith-féle biztonsági terület anyagfajtán belül a hegesztési mód és kivitel szerinti gátlástényezőt (β), a varratok lüktető szilárdságának változása alapján adja meg.

A diagramból a lüktető szilárdság értékeivel a varratra vonatkozó gátlástényező:

Ez az összefüggés értelmezhető gyökhegesztés esetén és gyökhegesztés nélküli esetben is.

A gátlástényezőt a varrat- és az átmeneti keresztmetszetekre, fárasztó vizsgálati eredmények alapján közvetlenül is meg lehet határozni. Mivel értéke nagymértékben függ a feszültségi viszonytól, az

függvényeként szokás megadni.

- Csoportosítsa a hegesztési varratokat!

A hegesztési varratok fajtái:

- A hegesztés technológiája szerint:

- Egy oldalról készülő varrat

- Két oldalról készülő varrat

- A varrat felülete szerint:

- lapos-, domború-, homorú varrat, stb.

- A varrat kiterjedése szerint:

- Kötő varrat (teherhordó szerkezeti részek összekötésénél)

- Fűző varrat (részek egybekapcsolása teherátadás nélkül)

- Szerelő varrat, stb.

- A varrat alakja szerint:

- Tompa varrat

- Sarok varrat

- Melyek a hegesztett kötések fajtái?

Az összehegesztendő elemek egymáshoz viszonyított helyzete alapján sík- és sarokkötésekről beszélünk.

1.) A sík kötés változatai:

- tompakötés

- átlapolt kötés

- hevederes kötés

2.) A sarokkötés változatai:

- vályús helyzetű „V” varratos kötés

- belső sarokvarratos kötés

- külső sarokvarratos kötés

- Mi a hegesztett kötések feszültséggyűjtő hatásának csökkentésének módja?

A hegesztési varratok feszültség gyűjtő hatása következtében fárasztó terhelés esetén a feszültségcsúcsok keletkezése a kifáradási határ jelentős csökkenését eredményezheti. A feszültségcsúcsok kialakulását okozhatják a hő bevitelből adódó feszültségek (saját vagy visszamaradó feszültségek), a technológiai hibák (beégés, kezdő- és végkráter, salakzárványok és porozitás), a hegesztési varrat alakja.

A kifáradási határ jelentősen növelhető a gyök után hegesztéssel és a széleken mutatkozó feszültséggyűjtő helyek lemunkálásával. Az egy oldalról hegesztett tompavarratok kifáradási határfeszültségét az illesztési rés nagysága is jelentősen befolyásolja.

34. Értelmezze a szükséges felületi nyomás fogalmát szilárd illesztésű kötés esetén!

A szükséges felületi nyomás a szilárd illesztésű kötésben a csap és az agy közötti súrlódással a kerületi erőt hozza létre. Nagysága az átviendő nyomatékból, érintkező felület nagyságából és a felületek közötti súrlódási tényezőből határozható meg.

35. Milyen illeszkedés esetén alkalmazható a zsugorkötés?

Szilárd illesztésű kötés esetén (fedéssel illesztve)

36. Tengelyek rendeltetés szerinti csoportosítása.

Támasztó tengelyek (terhelésük csak hajlítás, ill. nyírás)

Nyomatékátvivő tengelyek (csapágyazottak, terhelésük csavarással társult hajlítás)

(Hajlékony tengelyek)

37. A tengelyméretezés elve. (Milyen követelményeket kell egy tengelynek kielégítenie?)

Ne törjön el,

alakváltozása megfelelően kicsi legyen,

forgás közben ne lépjen fel a rezonancia jelensége (kritikus fordulatszám)

38. Mit nevezünk a tengelyek kritikus fordulatszámának? (rezonancia jelensége)

Periodikus erő hatására a tengely (tömegből és rúgóból álló dinamikus rendszer) lengéseinek amplitúdója, ha a kényszererő frekvenciája megegyezik a tengely szabad rezgés frekvenciájával, végtelenné válhat.

39. Mit jelent gördülőcsapágyaknál a statikus alapterhelés?

A statikus alapterhelés C0 [N] az a terhelés, amely az álló helyzetű vagy lassú forgású üzemelés közben a csapágy érintkező felületeinek deformációja elérik a kritikus értéket.

40. Melyik csapágytípusnál használjuk a dinamikus alapterhelés fogalmát?

A forgó gördülőcsapágyaknál. Üzemelésük során változó terhelésnek vannak kitéve, a kifáradásig megtett körülfordulási számukat a csapágy dinamikus terhelhetősége és egyenértékű terhelése szerint tudjuk meghatározni.

41. Mit jelent gördülőcsapágyaknál a dinamikus alapterhelés?

A dinamikus alapterhelés az a terhelés, amelyet a csapágyak 90 százaléka egy millió (106) igénybevételnél (körfordulásnál) károsodás nélkül kibír.

42. Hogyan kell illeszteni a csapágy belső gyűrűjét a tengelyhez?

A tengelycsap tűrésfokozatai g-től … r-ig. A k a leggyakoribb, minőségük IT5, IT6. A belső gyűrű illesztése a csapágykatalógusban van megadva.

43. Mi a gördülőcsapágy feladata?

Erőátvitelt lehetővé tenni forgó mozgást végző tengely és alátámasztása között.

44. Kell-e után kenésről gondoskodni zsírkenésnél?

Ha a csapágyakba helyezett zsír mennyisége a csapágy élettartamáig nem elegendő, akkor igen. A csapágyak utánkenéséhez szükséges zsírmennyiség és az utánzsírzási időtartam a csapágykatalógusban közölt diagramok segítségével határozható meg.

- A kenőzsírok mely tulajdonságai javíthatók adalékanyagokkal?

A kenőanyagok számos tulajdonsága módosítható adalékanyagokkal

pl. nyomásállóság, korroziógátló hatás, dermedéspont, sűrűség, víztartalom, savtartalom,

- A csapágyaknál használatos kenőzsírok alapolaja ásványolaj vagy szintetikus olaj?

Mindkét fajta olaj lehet alapolaj csapágyaknál használatos kenőzsírok esetében.

- Olaj- vagy zsírkenés gyakoribb-e gördülőcsapágyaknál?

Gördülőcsapágyaknál a zsírkenés gyakoribb.

- Mi befolyásolja a kenőolaj kiválasztását?

A terhelés, a fordulatszám, a hőmérséklet, a használati időtartam befolyásolja a kenőolaj kiválasztását.

- Mi a feladata a csapágybeépítésnél alkalmazott tömítéseknek?

A tömítés feladata a csapágy kenőanyagának kenéshelyen tartása és a csapágy szennyeződéstől való védelme.

- Nevezze meg a siklócsapágy részeit!

- Milyen súrlódással üzemel jól a siklócsapágy?

A siklócsapágy legkedvezőbben folyadéksúrlódással üzemel.

- Mi szükséges a hidrodinamikai erők keletkezéséhez siklócsapágyakban?

A hidrodinamikai erők keletkezésének feltételei:
- a siklófelületekhez tapadó viszkózus folyadék jelenléte a csapágyrésben,
- a siklófelületek közötti relatív sebesség megléte,
- az elmozdulás irányába kialakuló szűkülő rés.

- Milyen kenőanyagokat használnak siklócsapágyakban?

A siklócsapágyak kenőanyaga főleg a kenőolaj, ritkán a kenőzsír, különleges esetekben grafit, nem fémes felületeknél a víz, kis terhelés és nagy fordulatszámnál a levegő.

- Sorolja fel a persely- és bélésanyagokkal szemben támasztott követelményeket!

A persely- és bélésanyagokkal szemben támasztott követelmények:
- jó siklási tulajdonság,
- kellő szilárdság,
- kellően nagy hővezető képesség,
- jó alakíthatóság,
- kellő rugalmasság,
- a kopásból származó részecskék beágyazódására képes legyen,
- korrózióállóság.

- Mi különbség a hidrodinamikus és a hidrosztatikus csapágy között?

Ha a kenőanyagot maga a forgó tengely szállítja a csapágyrésbe, akkor hidrodinamikusan működő, ha a kenőanyag szállítását szivattyú biztosítja, akkor hidrosztatikus kenésű a csapágy.

- Mi a fajlagos csapágyterhelés?

A csapágyra ható terhelőerő a csapágy alapterületére vetítve:

Ahol: 	p:   a fajlagos csapágyterhelés

Fr: a csapágyra ható erő

b:   a csapágy hossza

d:   a tengelycsap átmérője

- Milyen tömítéseket ismerünk feladat szerinti csoportosításban?

a) Folyamatos üzemelést biztosító (funkcionális) tömítések:

Ezen tömítések a gépek, berendezések működéséhez elengedhetetlenül szükségesek

(pl. kazánfedél-, hengerfejtömítés); tönkremenetelük működési rendellenességet okoz.

b) Védő (komfort) tömítések:

Ezek a tömítések a gépeket, berendezéseket védik a külső behatásoktól

pl. por, nedvesség), ill. a környezetet védi a szennyeződéstől

(pl. kenőanyag-szivárgás); tehát kis nyomáskülönbségek esetén.

c) Biztonsági tömítések:

Élet-, baleset-, és vagyonbiztonsági szempontból jelentősek, a legkisebb hibájuk is                          veszélyt okozhat ( pl. fékberendezések tömítései )

- Melyek a tömítés működésének feltételei elmozduló felületek érintkező tömítéseinél?

  - gondosan megmunkált felület,

(egészen lassú mozgásnál Rmax=1...5μm, egyébként Rmax =1...2μm.)

  - kopásállóság,

(elérhető betétedzéssel, kemény krómozással stb.)

  - futáspontosság, vagy körkörösség és kis értékű ütés

- Melyek a nyugvó felületek érintkező tömítései esetén a tömítettség elérésének módjai?

- a tömítőanyag rugalmas alakváltozásával (gumi és műanyag tömítéseknél)

- a tömítőanyag képlékeny alakváltozásával

(lágy fémtömítéseknél pl. alumínium, ólom, réz, fehérfém, esetleg lágyvas, ill. acélgyűrűk).

- a felületek pontos illesztésével, fokozott alakhűségével

- pórusos anyagot is használnak, ezeknél a tömör zárás adszorpciós és kapilláris hatással

magyarázható.

- Mi a hidrosztatikus tömítések működési elve?

A tömítendő közeg nyomásával azonos hidrosztatikus nyomást hoznak létre, vagy magában a tömítésben vagy azon kívül. A tömítésben a nyomás kialakításának egyik legjellemzőbb módja a tengelyre, ill. a házra vágott csavarmenet, mely a mozgórészekre tapadó viszkózus folyadékot visszafelé szállítja. A záráshoz szükséges nyomást a tömítésen kívül is létre lehet hozni szivattyúval vagy ventilátorral, és ez megakadályozza a tömítendő közeg kiáramlását. Természetesen a tömítésre használt anyagnál elfolyási veszteségek lépnek fel.

- Mi a rugók szerepe a gépszerkezetekben?

- rugalmas szorítás

- energiatárolás

- erő- vagy nyomatékhatárolás

- erő- vagy nyomatékmérés

- rezgéscsillapítás

- kapcsolódó gépelemek hosszú méretláncában méretkiegyenlítő záró elem

- Melyek a gépészeti gyakorlatban használt rugók igénybevételei?

húzó- nyomó ill. hajlító valamint csavaró igénybevételű rugók

- Mit nevezünk rugó karakterisztikának?

A rugót terhelő erőhatás alakváltozást idéz elő. Az F erő és rugó f deformációja, ha a deformáció (lehajlás, lesüppedés) függvényében derékszögű koordináta-rendszerben ábrázoljuk a rugóerőt, akkor megkapjuk a rugódiagramot, azaz a rugó jelleggörbét vagy más szóval a rugókarakterisztikát. Csavaró nyomaték esetén a diagramban a csavaró nyomaték a szögelfordulás függvényében van ábrázolva.

- Mikor beszélünk vastag falú csőről?

a külső (dk) és a belső átmérő (db) viszonya nagyobb, mint 1,7

- Milyen edényfenék kialakításokat ismer?

A nyomástartó edények lezárására alkalmazott edényfenekek kialakítása lehet:

- sík

- elliptikus

- félgömb

- kosárgörbe alakú (sekély- és mélydomborítású)

- Csoportosítsa a tartályokat feladatuk szerint!

Feladatuk szerint a tartályok tároló- vagy nyomástartó edények

- Értelmezze a „c” járulékot vastag falú csövek esetén!

A „c” járulékot falvastagság pótléknak nevezzük, amely három részből tevődik össze:

c=c1+c2+c3

ahol:

c1 - a korróziós pótlék, mellyel azt vesszük figyelembe, hogy az edény élettartama során korróziós hatásoknak is ki van téve, és így bizonyos üzemidő után vékonyabb lesz az eredeti állapotnál

c2 - a lemez negatív tűrését kiegyenlítő pótlék, ugyanis a lemezek hengerlésekor negatív tűrés is megengedett, ennek ellensúlyozására szolgál

c3 - a gyártástechnológiai pótlék, amely a technológiai műveletek (húzás, sajtolás, hajlítás) során fellépő lemez él vékonyodását veszi figyelembe

Rajzos kérdések

68. Nevezze meg a siklócsapágy részeit!

69. Rajzoljon hatlapfejű csavaros kötést!

70. Rajzoljon ászokcsavaros kötést!

71. Rajzoljon példát tehermentesítő nyíróhüvely alkalmazására!

72. Mutasson be egy példát a differenciálmenet alkalmazására!

73. Rajzoljon tengelyvégre szerelt fogaskereket reteszkötéssel és tengelyirányú rögzítéssel géprajzilag helyesen!

74. Rajzoljon tengelyvégre szerelt fogaskereket bordáskötéssel és tengelyirányú rögzítéssel géprajzilag helyesen!

- az eltolható fogaskerék rajza nem kell!

75. Rajzoljon egy egyszerű átlapolt forrasztott kötést!

76. Rajzoljon egy hevederes ragasztott kötést!

77. Rajzolja meg egy tengelyvég csapágyazásának megoldását a csapágy tengelyirányú rögzítését géprajzilag helyesen!

78. Rajzoljon példát nagy nyúlóképességű anya alkalmazására!

79. Rajzoljon egy változó keresztmetszetű csavart!

80. Mutasson be egy példát a csavarok vagy a csavaranyák esetében a feszültségtorlódások csökkentésének módjai közül!

81. Rajzoljon egy példát a csavarorsó központosítására!

82. Sorolja fel a reteszek típusait, ábrával jellemezze is!

83. Sorolja fel az ékek típusait, ábrával jellemezze is!

84. Sorolja fel a csapszegek típusait, ábrával jellemezze is!

csapszeg:

kisfejű csapszeg:

fejes csapszeg:

menetes csapszeg:

süllyesztett fejű csapszeg:

85. Csoportosítsa a szegek alapvető típusait, ábrával jellemezze is!

illesztő szeg:

rögzítő szeg:

hasított szeg:

86. Csoportosítsa a kúpos szegek alapvető típusait, ábrával jellemezze is!

általános illesztési célra szolgáló kúpos szeg:

menetes kúpos szeg:

belső menetes kúpos szeg:

biztosító menettel ellátott kúpos szeg:

87. Rajzolja le a palástnyomás alakulását a szegecsszár és a lemez érintkezési felületén valamint a tényleges feszültség eloszlását!

88. Rajzoljon 3 példát, belső és külső sarokvarrat kiképzésére!

89. Rajzoljon egy egysoros mélyhornyú golyós csapágyat!

90. Rajzoljon egy kétsoros axiális golyós csapágyat!

91. Rajzoljon beálló golyós csapágyat!

92. Rajzoljon kúpgörgős csapágyat!

93. Rajzoljon egy T-gyűrű tömítést terhelt állapotba!

94. Rajzoljon egy karmantyús tömítést!

95. Rajzoljon egy tányérrugót metszetben a fő méretek feltüntetésével!

# Text boxes

d

b

F

p

r



