Mechatronika alapjai 1

Házi feladat 1

Név:……………………………….

Születés napja:…………………….

Kód: A=         ; B=

Az ábrán látható áramkörre ub=12·sin314t (V) feszültséget működtetünk.

Feladat:

a) Rajzolja meg az áramkört az adatainak megfelelően!

b) Határozza meg az állandósult kimenő feszültség u(t) időfüggvényét!

c) Ábrázolja Excellel a bemenő és a kimenő feszültség két periódusát közös ábrában!

Adatok:

Az adatokat a születési dátum napjának 6-os számrendszerbeli értéke alapján kell kiválasztani. Születés napja= A*61+B*60. Például, ha valaki 13-án született, akkor A=2 és B=1, azaz R1=20, C1=2 F, L1=nincs, R2=40, C2=nincs, L2=0,02 H.

| Kód (C, B) | A | B |
| --- | --- | --- |
|  | R1() | C1(F) | L1(H) | R2 () | C2 (F) | L2 (H) |
| 0 | 10 | 2 | - | 40 | 1 | - |
| 1 | 10 | - | 0,01 | 40 | - | 0,02 |
| 2 | 20 | 2 | - | 40 | 1 | - |
| 3 | 20 | - | 0,01 | 40 | - | 0,02 |
| 4 | 30 | 2 | - | 40 | 1 | - |
| 5 | 30 | - | 0,01 | 40 | - | 0,02 |

A feladat tartalma:

Feladatlap

Számítás magyarázó ábrákkal, eredmények kétszer aláhúzva, mértékegység feltüntetve.

Excel ábra

Lapok tűzőgéppel összekapcsolva a bal felső sarokban.