MA2  PZH					NÉV:……………………………………………

1) Oldja meg a következő differenciálegyenletet idő tartományban! x(t)=? (3p)

Megoldás

Csillapítatlan sajátfrekvencia:

Csillapítás: lengőképes rendszer→alakú.

Exponens:

Csillapított sajátfrekvencia:

A homogén rész megoldása: alakú.

A partikuláris megoldást a gerjesztéshez hasonló, alakban keressük.

Differenciálegyenletbe helyettesítve:

,

ahonnan A=0,04 és B=-0,0096.

Kezdeti feltételek:

Innen K=0,02015 és =1,335 rad.

A teljes (általános) megoldás:

2) Mekkora az ábrán látható, koncentrált tömegből és rugóból álló rendszer sajátfrekvenciája? (2p)

Megoldás

Mozgásegyenlet (Newton II forgó mozgásra)

Súlyerőnek nincs hatása a sajátfrekvenciára, csak a rugó kezdeti összenyomódását okozza!

3) Határozza meg az áramkör átviteli függvényét, ha a bemenet ub, a kimenet u! (3p)

Megoldás

Ez a feladat impedanciaosztóval nem oldható meg! Csomóponti törvények:

P1 csomópontra:

P2 csomópontra:  . Laplace(0)-transzformálva:

Behelyettesítve az 1. egyenletbe:

NÉV:…………………………………….

4) Rajzolja meg az

átviteli függvényű rendszer BODE-diagramjait! (2p)

Megoldás

Az érintő -40 dB/dek meredekséggel indul, átmegy az (=1; A=40 dB) ponton. Az érintő +20dB/dek-dal törik az t=100 rad/s körfrekvencián.

5) Transzformálja vissza idő tartományba az

jelet.    x(t)=? (2p).

Megoldás

(Nem másodrendű, hanem két elsőrendű rendszer szorzata, mert a nevezőnek két valós gyöke van, a rendszer pólusai valósak!)

Innen A=100 és B=-100

6) Egy DC motor paraméterei a következők: A=40; B=100; T=0,3 s; uk=10V.

A motor tengelyére r=0,03m osztókör sugarú fogaskerék van rögzítve, mely egy fogaslécen keresztül hajtja az m=20kg tömegű asztalt. Az asztalra Ft=100∙1(t) [N] technológiai erő (forgácsoló erő) is hat a mozgással ellentétes irányban.

A motorra rákapcsolva a 10V kapocsfeszültséget, határozza meg az asztal sebességének v(t)=? időbeli változását! (3p)

Megoldás

A motor tengelyét

redukált tehetetlenségi nyomaték és

redukált forgatónyomaték terheli.

A motor egyenlete ezzel operátor tartományban