NÉV:…………………………………..

1) Egy lézeres gravírozógép a lézersugarat egy speciális DC motor tengelyére rögzített elhanyagolható tömegű T tükörrel téríti el. A DC motor indító nyomatéka 10V kapocsfeszültség esetén 0,01 Nm, üresjárási szögsebessége 600 rad/s. A motor időállandóját első közelítésben tekintsük elhanyagolhatónak.

A motort szabályozókörbe helyezzük, hogy (szög)pozíció szabályozást hozzunk létre. Mind az alapjelképző, mind a szögelfordulást mérő szenzor arányossági tényezője C=1 V/rad.

Tervezési feltételek: túllövésmentes beállás, ts=0,003s beállási idővel.

a) Rajzoljuk meg a szabályozókör blokkdiagramját!

b)Mekkora K erősítésű arányos szabályozóval valósíthatók meg a követelmények? K értékét analitikusan határozzuk meg!

c) A valóságban a motor T=0,04s időállandóját nem hanyagolhatjuk el. Határozzuk meg az ebben az esetben szükséges szabályozó típusát és átviteli függvényét grafikusan! A tervezést Bode diagramon kell bemutatni!

Megoldás

Ad a)

A hurok 1-típusú, integráló jellegű, ezért nincs állandósult szabályozási eltérés.

Ad b) A zárt rendszer átviteli függvénye (C=1)

Az Y(s) rendszer U(s)=1/s ugrásfüggvény bemenetre adott válasza idő tartományban:

A beállási idő:

A szabályozó erősítése innen:

(Itt a motorkonstans A=0/u=60 rad/sV a B motorkonstans most nem játszik szerepet, mert a tükör tömege elhanyagolható és ezért nincs terhelő nyomaték)

Szabályozó nélkül az  hurok erősítse =1-nél A=60=35,5 dB. (A Bode diagram ezen a pontoon megy át). A szabályozóval a K hurok Bode diagramja =1-nél KA=25,55·60=1533=63,7 dB ponton megy át (piros egyenes).

Ad c)

A motor időállandóját is tartalmazó hurok a zöld vonallal van ábrázolva, mely kis frekvencián megegyezik az előző részben meghatározott Bode diagrammal, azonban t=25 rad/s törésponti frekvencián túl -40dB/dekád meredekségű.

.

Ahhoz, hogy kb. 90 fok fázistartalékot kapjunk a túllövésmentes beálláshoz, a Bode diagramnak a -20dB/dekádos szakaszon kell metszeni a 0dB szintet. Ehhez olyan LEAD szabályozót kell alkalmazni (kék vonal), aminek kisfrekvenciás erősítése K=28dB (ezt már a b) pontban meghatároztuk), alsó töréspontja 25 rad/s, felső töréspontja legalább 1600 rad/s. Az eredő (piros) Bode diagram a lényeges tartományban (A>0 dB) egy -20 dB/dekád meredekségű egyenes  (mint az előző feladatban).

Az egyik lehetséges LEAD szabályozó frekvencia átviteli függvénye:

A szabályozás blokkdiagramja az ábrán látható:

2) Egy mintavételes rendszer impulzus átviteli függvénye . Tudjuk, hogy az egymást követő kimenőjelek a

rekurzív algoritmussal határozhatók meg.

a) Határozzuk meg az Y(z) impulzus átviteli függvényt!

b) Vizsgálja meg a rendszer stabilitását!

Megoldás

Ad a)

Ad b)

A pólusok abszolút értékei nagyobbak 1-nél (kívül esnek az egységsugarú körön), a rendszer instabil!

3) Egy holtidős szabályozás blokkdiagramja látható az ábrán. A holtidő T, a szabályozó integráló típusú.

Mi a feltétele a szabályozás stabilitásának? Kövesse a számítás lépéseit Nyquist diagramon!

Megoldás

A Nyquist diagram P metszéspontját keressük a valós tengellyel.

A hurok frekvencia átviteli függvénye akkor valós, (akkor metszi a valós tengelyt), ha a képzetes rész zérus. A képzetes rész először akkor zérus, ha:

Ezen a frekvencián a valós rész

A stabilitás feltétele, hogy  , innen (-1-gyel való szorzáskor megfordul az egyenlőtlenség iránya)

4) Egy szabályozó kapcsolása látható az ábrán.

a) Határozza meg az átviteli függvényt, ha bemenet ub, kimenet u.

b) Rajzolja meg a szabályozó Bode diagramját, ha RC=0,0001 s.

Megoldás

Csomóponti törvények felírásával és Laplace transzformáció alkalmazásával

A Bode diagram jellegre helyesen:

(Figyelem! Két valós pólus van, D>1.)